GMINA  PĘCZNIEW  99-235 PĘCZNIEW ul. GŁÓWNA 10/12

tel/fax (0-43) 678-15-19  ug_peczniew@wp.pl

REGON 730934393  NIP 828-13-59-612

Znak sprawy   ZP.271.19.2011

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w trybie  przetargu  nieograniczonego

zadania pn:

Przebudowa  polegająca  na modernizacji  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) i prowadzonego zgodnie  z przepisami tej ustawy.

Pęczniew dnia  30.09.2011r

1. INFORMACJE   WPROWADZAJĄCE

1.1. Gmina Pęczniew  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego.                                                                                                                                                                                      1.2.  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia  na  zadanie pn:

„Przebudowa polegająca   na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Borki Drużbińskie”

1.3.  Postępowanie zostanie przeprowadzone  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych , przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                    1.4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach  Zamawiający ma prawo zmodyfikować  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem  kryteriów oceny ofert, warunków  udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.  Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,  informacja o tym  zostanie niezwłocznie zamieszczona  w treści ogłoszenia  na stronie internetowej  www.e-peczniew.pl oraz przekazana  wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca.                                                                                                                            1.5.  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:                                                                                                                        - Zamawiający - Gmina Pęczniew                                                                                                                        - Postępowanie - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej       Specyfikacji                                                                                                                                                                    - SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                        - Ustawa - ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm. )                                                                                                                                               - Zamówienie - należy przez to rozumieć  zamówienie publiczne, którego przedmiot został  w sposób szczegółowy opisany w punkcie  2  SIWZ.                                                                                              - Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia                                                                                                                                                             - Kod CPV - kod Wspólnego  Słownika Zamówień                                                                                                      - Dane Zamawiającego -   Gmina Pęczniew   99-235 Pęczniew  ul. Główna 10/12                               tel/fax : (0-43) 678-15-19,   REGON 730934393  NIP 828-13-59-612;

2. OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

2.1. CPV  - 45233220-7 roboty   w zakresie  nawierzchni dróg.

2.2.Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi dojazdowej do pól.  SIWZ  obejmuje  I etap przebudowy  drogi  od  granicy z Gminą Poddębice do skrzyżowania z droga  powiatową 3714 E Niemysłów-Rzechta. ( 0+000 do 1+193,68 )

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej drogi:

-całkowita  długość   I etapu 1193,98 m                                                                                                                                     -droga dojazdowa-wewnętrzna klasy D                                                                                                             -nawierzchnia- podwójnie powierzchniowe utrwalanie emulsją asfaltową i grysami                                                             -szerokość jezdni:                                                                                                                                                  od 0+000 do 1+148,68 3 m                                                                                                                                 od 1+148,68 do 1,168,68  od 3 m do 5 m                                                                                                         od 1+168,68 do 1+193,68  5 m                                                                                                                          -szybkość projektowana 30 km/h                                                                                                                       -spadek  poprzeczny jezdni jednostronny 2% (prawo)                                                                                    -szerokość poboczy -0,75 m całą  długością  z miejscowymi przewężeniami do szer. 0,4 m                                               -pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm. na całej  długości ( dopuszcza się wykonanie poboczy z destruktu o grubości warstwy jak  z  tłucznia )                                                                                                                                                                   -spadek pobocza i=5% w kierunku granicy  pasa drogowego                                                                             -wjazdy do posesji w miejscach istniejących o konstrukcji takiej jak pobocza

W niżej położonych miejscach  oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową przewiduje się  wykonanie przepustów poprzecznie przecinających drogę dojazdową  do pól.

Konstrukcja  drogi :  na odcinku  od 0+000 do 1+193,98

-warstwa  odcinająca  z piasku 10 cm                                                                                                               -podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 15 cm.  lub zamiennie  zastosować podbudowę  z destruktu frakcji 35 mm gr. 15 cm.                                                               –warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12mm gr.4 cm.

Razem  grubość warstwy  29 cm.

Konstrukcje  drogi należy  wykonać  po usunięciu warstwy humusu i zdjęciu gruntowej nawierzchni istniejącej drogi na głębokość 0,15 m.

3. DANE   UZUPEŁNIAJACE

3.1. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  składania  ofert częściowych.                                                          3.2. Zamawiający  nie dopuszcza:                                                                                                                                      - możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części  lub całości Zamówienia  podwykonawcom.                                                                                                                                                         - możliwości składania  ofert wariantowych                                                                                                          - możliwości udzielenia zamówień uzupełniających                                                                                                     3.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu Zamówienia.                                                                                                      3.4. Wymagana jest należyta staranność  przy realizacji zobowiązań umowy.                                                      3.5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania Zamówienia  uzgadniane będą  przez  Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy                                                                                           3.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu  Zamówienia                                                                                                    3.7. Zamawiający  wymaga , by Wykonawca udzielił na przedmiotowy zakres robót rękojmi za wady fizyczne  na zasadach określonych  w Kodeksie Cywilnym  na okres minimum                                   48 miesięcy.

4. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

4.1. Termin składania ofert upływa w dniu   20.10.2011r o godz:  10⁰⁰.  Oferty złożone  po tym terminie  zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny  zachowania powyższego terminu  ma  data i godzina wpływu do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.                                                                                                   4.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  w sekretariacie  Urzędu Gminy w Pęczniewie  99-235 Pęczniew ul. Głowna 10/12 pokój nr 16.                                                                                                            4.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2011r  godz:   10¹⁰w siedzibie Zamawiającego –sala konferencyjna                                                                                                    4.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego  otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom  na ich wniosek.

5.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA                                                                                   5.1. Rozpoczęcie  robót  - z dniem  podpisania umowy                                                                                    5.2   Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia wykonana została  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.11.2011r

6. WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  DOKONYWANIA  OCENY  SPELNIENIA  TYCH  WARUNKÓW

6.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:                                                                                                                                                           -posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień                                                                                        -posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia                                                                                                   -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia                      -nie podlegają wykluczeniu  z Postępowania  o udzielenie zamówienia.                                                                     6.2. Z ubiegania się     o  Zamówienie   wyklucza się Wykonawców, którzy:                                                   -  nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Ustawy                                                                                                                                            - podlegają wykluczeniu  z Postępowania  na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy                                           - złożyli  nieprawdziwe informacje mające wpływ na  wynik prowadzonego Postępowania               - nie  wnieśli wadium                                                                                                                                               - nie zgodzili się  na przedłużenie  okresu związania z ofertą                                                                                   6.3. Zamawiający odrzuca ofertę   jeżeli:                                                                                                            -  jest niezgodna  z Ustawą  lub jej treść  nie odpowiada treści SIWZ                                                            -  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu      nieuczciwej konkurencji                                                                                                                                       - zawiera rażąco niską  cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia                                                         - została  złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie   zamówienia                                                                                                                                                             - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

7.  OŚWIADCZENIA  I DOKUMENTY  JAKIE  POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW   OKREŚLONYCH  W  PKT 6

7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału  w  Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć  wraz z ofertą  następujące dokumenty i oświadczenia:                                                   - oświadczenie, że  posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do terminowego  i fachowego wykonania Zamówienia                               ( zał. Nr 1 do SIWZ )  poparte  uprawnieniami.                                                                                                                                                 - wykaz   minimum  dwóch wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat,  przed wszczęciem Postępowania Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy to z tego okresu, prac odpowiadających  swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorów  wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.                                                                                                               - oświadczenie  potwierdzające, że Wykonawca  znajduje  się  w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia   ( zał. Nr  2  do SIWZ )                                                                                                                               -aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu  skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie  zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                           – aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega  w opłacani  składek  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie  na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego  nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                                                                                                                          -  oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia  do  wykonywania działalności zapewniającej  wykonanie Zamówienia oraz, że  nie podlega  wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.                                                                                                           ( zał. Nr 3 do SIWZ )                                                                                                                                              -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy  przez upływem terminu składania ofert.                                                                                                            – opłaconą  polisę a w przypadku  jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Brak jakiegokolwiek z wyżej  wymienionych dokumentów lub  złożenie dokumentów  w niewłaściwej  formie ( np.: nie poświadczone  przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie ) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

8. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW

8.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  i Wykonawcy przekazują   na piśmie.                                                                                                                    8.2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  faksu. Korespondencję uważa się za  złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona  na  piśmie.                                                                                        8.3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom , którzy  otrzymali  SIWZ  chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego  na mniej niż  6 dni przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                                                               8.4. Nie udziela się żadnych  ustnych  i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej w postępowaniu

9. OSOBY  UPRAWIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ    Z WYKONAWCAMI

9.1.Osoba uprawnioną do kontaktowania  się z Wykonawcami jest: Iwona Lipińska                                            Tel/fax (0-43) 678-15-19  w 29

10.     WADIUM

10.1. Zamawiający   wymaga wniesienia wadium  w  wysokości 3.000,00 zł                                                                  (słownie:  trzy  tysiące  zł 00/110 gr )                                                                                                                             10.2. Forma  wniesienia  wadium :                                                                                                                          -  w  pieniądzu ( wpłata  przelewem  na rachunek  bankowy  Gminy  Pęczniew   w Banku  Spółdzielczym  w Poddębicach nr   45 9263 0000 4012 3060 2004 0003   )                                                        -w poręczeniach  bankowych lub  poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy    oszczędnościowo-kredytowej                                                                                                                                                                        -w  gwarancjach bankowych                                                                                                                                           - w gwarancjach  ubezpieczeniowych                                                                                                                                          -w poręczeniach udzielanych  przez  podmioty, o których  mowa  w art. 6b ust 5 pkt.2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000., o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

11.1.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa  w pkt. 4.4.1

12. OPIS   SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

12.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i  przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie                                             12.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne zwiane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.   Zamawiający w żadnym przypadku  nie  odpowiada  za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem  i złożeniem ofert. Oferenci zobowiązują się  nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.                                                             12.3.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu  Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście  oferty musza być  naniesione  w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dodatkowo w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum  w trakcie  postępowania.                                                                                                                                              12.4. Pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy.                                      12.5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:                                                                                               - formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku do SIWZ                              (  zał. Nr 4 do SIWZ )                                                                                                                                             -  formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku do SIWZ  oraz uzupełniony przedmiar robót                                                                                                                            ( zał. Nr 5 do SIWZ )                                                                                                                                                 -  oświadczenia, zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach  podpisane przez  osoby uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w  postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w pkt. 6.6.1 SIWZ                                                 - oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że  jest związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z pkt. 11 SIWZ.                                                                                                                                  -   podpisane przez osoby uprawnione  oświadczenie dotyczące uzupełnionego wzoru umowy.                                                                                                                                                                  -  załączniki w postaci dokumentów wskazanych w pkt 7 SIWZ                                                                                                                             -  wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia      Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiającym od  wykonawcy, oraz form, w jakich  te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz. 605 )                                                                                                                                                                                                  12.6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać  SIWZ. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty,  zgodnie  z kryterium oceny ofert, która spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszej SIWZ.                                                                          12.7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane  w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia  będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie  całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca może zastrzec  jedynie informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.                                                                                            12.8. Ofertę należy umieścić  w nieprzezroczystej   w trwały sposób zabezpieczonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego  na adres wskazany w pkt. 1.1.5 SIWZ  oznaczonej  napisem : „ Oferta na zadanie pn: „Przebudowa  polegająca  na modernizacji drogi dojazdowej  do gruntów  rolnych  w miejscowości  Borki Drużbińskie”.  Na kopercie należy podać  nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić  zwrot  nie otwartej  oferty w przypadku dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego po terminie.                                                                                12.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją  wycofać, pod warunkiem że uczyni to przez upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.                                                                                                              12.10. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty należy  odpowiednio na kopercie umieścić  zastrzeżenie „ Zmiana oferty” lub „ Wycofanie oferty”.

13.  OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERTY

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający  będzie się kierował jedynie ceną

CENA   100%

13.2. Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium:

(N:W)x Z % = ilość punktów za kryterium

N - najniższa  wartość z zaoferowanych ( cena )                                                                                               W- wartość z badanej ofert ( cena )                                                                                                                          Z- znaczenie czynnika

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za  ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz Ustawy , która uzyska największą ilość punktów.

14. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

14.1. Cena powinna być podana   w wielkości  netto  oraz brutto ( wraz z podatkiem VAT )                   14.2. Zamawiający  nie przewiduje  udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.                                                                                                                            14.3. Wykonawca  przedstawi cenę  w sposób określony w formularzu cenowym , dołączając  kosztorys ofertowy sporządzony  na podstawie  załączonego przedmiaru robót.

15. ZABEZIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

15.1. Zamawiający  nie żąda  wnoszenia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

16. WZÓR  UMOWY    NA WYKONANIE  ZAMÓWIENIA

16.1. Z wykonawcą , którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego  za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.                                                                                                   16.2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia. Wzór umowy powinien zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ, o dane  dotyczące  Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie ( cena, termin ).                                                                                                                         ( zał. Nr 6 do SIWZ )                                                                                                                                                             16.3. Do oferty powinien zostać załączony uzupełniony Wzór umowy, parafowany  na każdej stronie przez osoby uprawnione, oraz oświadczenie  o gotowości zawarcia umowy  z Zamawiającym  na warunkach  uzupełnionego Wzoru umowy.

17. INFORMACJA  O   FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE   OFERTY

17.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę   na piśmie o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie i miejscu jej podpisania.                                                                                                                    17.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny mieć  ze sobą  dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych  do oferty.

18. POUCZENIE   O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

18.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.                             18.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym osobom, jeżeli  ich interes prawny w uzyskaniu  Zamówienia doznał lub  może doznać uszczerbku  w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego przepisów Ustawy.                                                                                                            18.3. Wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku  postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której  jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.                                             18.4. Termin do wniesienia  protestu wynosi  7 dni od dnia,  w którym Wykonawca powziął  lub mógł powziąć  wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.                18.5.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub zaniechanie Zamawiającego, a  także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych  uzasadniających  wniesienie protestu.

19. ZAŁĄCZNIKI

załączniki  stanowią integralna Następujące część  SIWZ:                                                                               19.1. Oświadczenie o posiadanej  wiedzy i doświadczeniu  Wykonawcy ( potencjał techniczny i osobowy )     ( zał.1. )                                                                                                                                                                   19.2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wykonawcy    ( zał.2. )                                                                                                                                                    19.3. Oświadczenie   dotyczące art. 22 i art. 24 Ustawy   ( zał.3. )                                                                       19.4. Formularz oferty      ( zał.4. )                                                                                                                                         19.5. Formularz cenowy/ przedmiar  robót    ( zał.5.)                                                                                                                                        19.6. Wzór umowy   ( zał.6. )                                                                                                                              19.7. Zaświadczenia,  o których  mowa  w pkt. 7.7.1 SIWZ                                                                                                                                                            19.8. Kosztorys ofertowy                                                                                                                                19.9. Dowód  wniesienia  wadium

………………………………………………………………………………..                                                                                                                                  Załącznik nr 4                      (pieczątka firmowa Wykonawcy, miejscowość, data )

OFERTA

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:                               „Przebudowa polegająca  na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Siedziba  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres  poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………… Strona internetowa  ………………………………………………………………………………………………………..                     Nr  telefonu ………………………………………….  Nr  faxu ………………………………………………………….                     Nr REGON ………………………………………….  Nr  NIP ………………………………………………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa :                 GMINA  PĘCZNIEW

Siedziba :             99-235 Pęczniew  ul. Głowna 10/12

W  odpowiedzi  na ogłoszenie przetargu nieograniczonego, składam(y) ofertę  na   danie pn: „Przebudowa polegająca  na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów  rolnych  w miejscowości Borki Drużbińskie”.

Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, wyliczoną zgodnie z załączonym formularzem cenowym/przedmiarem robót, która wynosi:

CENA   NETTO ………………………………………………………………………………………………………………………. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….)

CENA BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….)

Oświadczam że:

1.Wykonam  Zamówienie publiczne w terminie  do dnia ……………………………………………………               2. Udzielam  gwarancji …………………………………….. miesięcy                                                                        3. Reklamacje będą załatwiane w terminie …………………………………………….  od  dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego.                                                                                                                      4. Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych  reklamacji ………………………….       …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5. Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoby  do kontaktów z Zamawiającym:

……………………………………………………………………    Tel: ……………………………………………………………..

Pełnomocnik  w przypadku  składania oferty  wspólnej

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… Stanowisko : …………………………………………………………………………………………………………………………. Tel: …………………………………………………………….  Fax …………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że  uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości ………………………………………………………………              w formie ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Bank i numer konta  na które   ma być  zwrócone wadium …………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wzór umowy  został przez nas  zaakceptowany bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy   w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.

6.Zastrzeżenie w sprawie  tajemnicy przedsiębiorstwa:

7. Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :                                                                  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązuję się  wnieść w  wysokości ……………………………………… w formie ………………………………………………………………………………………

9. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte  w ofercie  dotyczące ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………… i nie powinny być udostępniane  innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

10. Inne informacje ……………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..                                       ………………………………………………….

(  miejscowość  data )                                                                                                                      ( podpis  Wykonawcy )

………………………………………………………………                                                                                                                                                       Załącznik  nr 5

( Pieczątka firmowa Wykonawcy )

FORMULARZ    CENOWY

Oferujemy wykonanie zadania pn: „Przebudowa polegająca  na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Borki Drużbińskie” zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za następujące wynagrodzenie:

Cena netto …………………………………………………………………………………………………..

( słownie: …………………………………………………………………………………………………….. )

Naliczony podatek VAT  ……………………………………………………………………………….

Cena brutto ………………………………………………………………………………………………….

( słownie: …………………………………………………………………………………………………….. )

……………………………….

( pieczątka i podpis Wykonawcy )

( projekt )

UMOWA

W dniu   …………………………………………  w Pęczniewie pomiędzy  Gminą Pęczniew  z siedzibą  99-235 Pęczniew  ul. Głowna 10/12 reprezentowaną przez Wójta Gminy Pęczniew Pana Marcina Janiaka  zwanym dalej Zamawiającym a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym  dalej  Wykonawcą

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1.  Przedmiotem umowy  jest  „Przebudowa polegająca  na modernizacji drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie”.

§ 2. 1. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu umowy  stanowi projekt techniczny.                               2. Zakres robót Wykonawcy został określony  w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik  do niniejszej umowy.

§ 3. 1. Do obowiązków Zamawiającego  należy:                                                                                               -przekazanie frontu robót                                                                                                                                   -przekazanie kompletu dokumentacji                                                                                                                    -zapewnienie nadzoru inwestorskiego  przez cały  okres realizacji  przedmiotu umowy                                  2. Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności  za mienie  Wykonawcy zgromadzone w miejscu  składowania oraz  na terenie wykonywania  robót.

§ 4.  1.Do obowiązków Wykonawcy należy:                                                                                                                -przyjęcie frontu robót                                                                                                                                          -utrzymanie  porządku, ochrona mienia znajdującego  się na terenie  budowy                                          -przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż w trakcie wykonywania  przedmiotu umowy                                                                                                                                                                       -stosowania materiałów  i urządzeń  posiadających  odpowiednie dopuszczenia do  stosowania w budownictwie, zapewniające sprawność eksploatacyjną  wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa  od pierwotnie zaakceptowanych  przez Zamawiającego  materiałów, elementów i urządzeń  muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego                                                                                                                                                 -współpraca  ze służbami Zamawiającego                                                                                                              -zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających  odpowiednie uprawnienia  pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót                                                                                                                                                 -zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy                                         -wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie                                                                                      -przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru                                                                                   -wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczną

§ 5. 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia  30.11.2011r                 2. Rozpoczęcie prac ustala się na dzień  ………………………………………….                                                                                   3. Zakończenie przedmiotu umowy oraz dokonanie odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących  się  w posiadaniu  Wykonawcy dokumentów  dotyczących  przedmiotu umowy, ustala się na dzień  …………………………………………..

§ 6. 1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość  robót budowlanych po wykonaniu  przedmiotu umowy.                                                                                                                                            2. W odbiorze  uczestniczą  przedstawiciele Zamawiającego , przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.                                                                                                           3. Do obowiązków Wykonawcy należy  skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na ocenę prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy.                     4. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni  od  dnia powiadomienia go na piśmie, przez Wykonawcę o gotowości  odbioru.                                                               5. Jeżeli  w toku czynności  odbioru zostanie  stwierdzone, że przedmiot  nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu  nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie  wywiania się z obowiązków,  o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.  W takim przypadku Wykonawca pozostaje w  zwłoce.                                                                                    6. Jeżeli odbiór  nie został dokonany z winy Zamawiającego  w terminie  ustalonym , mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości  do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca  nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego  z  umowy. Wykonawca  może ustalić protokolarnie  stan przedmiotu odbioru przez powołana komisję w skład której wejdzie inspektor nadzoru , zawiadamiając  o tym  Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 niniejszej umowy.                                                                                                                                                                  7. Z czynności odbioru sporządza się  protokół.

§ 7.  1.Za wykonanie  przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy,  strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto:  …………………………………………….. zł                                                                                (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..)                                              2.  Zapłata  wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie  na jego  rachunek bankowy  w terminie  30 dni od dnia dostarczenia faktury  do Zamawiającego  i dokonania odbioru.

§ 8. 1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości   na roboty  stanowiące przedmiot umowy.                                                                                                                                               2. Termin gwarancji ustala się na okres   ……………….  miesięcy  od dnia  odbioru  końcowego przedmiotu umowy.

§ 9. 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:                                                                               -za opóźnienie  w ukończeniu przedmiotu umowy, odbioru końcowego jak również za  opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót i okresie gwarancji w wysokości 02% wynagrodzenie Wykonawcy , o którym  mowa  w § 7 niniejszej umowy.                                                                                                                                                                      -za odstąpienie od umowy  nie spowodowane wina Zamawiającego w wysokości 5%             wartości wynagrodzenia Wykonawcy.                                                                                                             2. Jeżeli kara umowna  nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego.                                                                                                                        3. Roszczenie o zapłatę  kar umownych z tytułu opóźnienia  ustalonych z a każdy  rozpoczęty dzień opóźnienia staje się  wymagalne:                                                                                                                -za pierwszy rozpoczęty  opóźnienia - w tym dniu                                                                                           -za każdy następny dzień  opóźnienia - odpowiednio w każdym  z tych  dni.

§ 10.1. W przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  nie spowodowanego winą Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanych prac.                                                                                                              2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia  odsetek ustawowych.

§ 11.1. Strony  będą zwolnione  od odpowiedzialności  za  niewykonanie lub  nienależyte wykonanie   zobowiązania wynikające  z umowy o ile niewykonanie lub  nienależyte wykonanie  zobowiązania nastąpiło wskutek  siły wyższej w rozumieniu  przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 12.1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.                                                                                                                                         2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  nie stanową inaczej.                      3. Strony deklarują, że  w razie  powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu  polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  rokowanie, o którym  mowa wyżej  nie doprowadzi do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy  dla Zamawiającego.

§ 13. Umowę  sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach,   po dwa  dla  każdej ze stron

ZAMAWIAJACY                                                                                                            WYKONAWCA

Załącznik   nr 1

…………………………………………………………………………………….

( Pieczątka   firmowa Wykonawcy )

WYKAZ   OSÓB  I  PODMIOTÓW   KTÓRE  BĘDĄ WYKONYWAŁY  ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z  informacjami   na temat ich kwalifikacji  zawodowych i wykształceniu  oraz zakresu wykonywanych czynności, niezbędnych  do wykonywania  zamówienia.

| L.p. | Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu | Kwalifikacje/ wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Telefon kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu   należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby/ podmioty , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

………………………………

Załącznik   nr 2

……………………………………………………………………….

( Pieczątka  firmowa Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE   O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW   UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  O  ZAMÓWIENIE  PUBLICZNE  I   SYTUACJI   EKONOMICZNEJ

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami  ustawowymi.

2.Posiadam uprawnienia do wykonywania  wymaganej   przedmiotem  zamówienia .

3.Posiadam  niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość  każdej z kwestii zawartych  w oświadczeniu, wszystkie informacje  są zgodne  z prawdą.

……………………………………

Załącznik  nr 3

…………………………………………………………………………..

(  Pieczątka  firmowa Wykonawcy   )

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne  na postawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

…………………………………..